## Slide 1
GOLD DATASET INDUSENSE 4.0
Le grain horaire : capter la dégradation avant la panne
Pourquoi l'heure, et ce qu'elle révèle : niveau, tendance, anomalie
Illustré avec un cas réel du Gold Dataset — MACH-03, incident de surchauffe du 27/06/2025

## Slide 2
RAPPEL
1 ligne Gold = 1 machine x 1 heure
▸ Le Gold Dataset agrege la telemetrie brute (plusieurs mesures par heure) en une seule ligne par machine et par heure.
▸ Cette heure devient l'unite de base sur laquelle sont construites toutes les features : niveau, tendance, anomalie, contexte incidents/maintenance.
▸ Question : pourquoi l'heure precisement, ni plus fin, ni plus grossier ?
Grain horaire — InduSense 4.0 | 2/12

## Slide 3
LE COMPROMIS
Trop fin bruite, trop grossier dilue
Grain | Ce qu'on voit | Probleme
Brut / minute | Chaque a-coup capteur, chaque micro-vibration | Bruit domine le signal - le modele apprend des artefacts, pas la degradation
Heure (retenu) | Niveau moyen + tendance + variabilite intra-heure | Aucun - reduit le bruit tout en gardant la dynamique de degradation
Jour | Moyenne journaliere lissee | La rampe de temperature des 3-6h avant panne disparait dans la moyenne du jour
La degradation pre-panne se joue sur des heures, pas des minutes ni des jours (cf. gold_roadmap.md).
Grain horaire — InduSense 4.0 | 3/12

## Slide 4
01
Cas reel
MACH-03 -- incident de surchauffe, severite 5, 27/06/2025
Grain horaire — InduSense 4.0 | 4/12

## Slide 5
CAS REEL
Le contexte
▸ Machine MACH-03, incident declare a 10:21 le 27/06/2025 -- type_surchauffe=1, severite 5/5.
▸ Donnees extraites directement de gold_machine_hourly_feature (aucune valeur inventee).
▸ On observe les features horaires de 02:00 a 11:00 -- 9h avant l'incident, 1h apres.
Grain horaire — InduSense 4.0 | 5/12

## Slide 6
CAS REEL
Les metriques horaires, heure par heure
Heure | temp_mean_1h | delta_1h | delta_3h | trend_6h | zscore_machine | label_6h
02:00 | 64.29 | +0.31 | +3.13 | +5.36 | 2.67 | False
03:00 | 64.65 | +0.36 | +1.02 | +3.13 | 2.76 | False
04:00 | 65.21 | +0.57 | +1.24 | +4.78 | 2.91 | False
05:00 | 68.13 | +2.92 | +3.84 | +6.97 | 3.68 | True
06:00 | 69.48 | +1.34 | +4.83 | +5.85 | 4.03 | True
07:00 | 69.48 | +0.01 | +4.27 | +5.51 | 4.03 | True
08:00 | 69.38 | -0.10 | +1.25 | +5.09 | 4.00 | True
09:00 | 69.73 | +0.35 | +0.25 | +5.08 | 4.10 | True
10:00 | 71.16 | +1.43 | +1.68 | +5.95 | 4.47 | True
11:00 | 51.46 | -19.70 | -17.92 | -16.68 | -0.70 | False
Incident declare a 10:21 (surchauffe severite 5). Chute a 11:00 = redemarrage post-incident.
Grain horaire — InduSense 4.0 | 6/12

## Slide 7
LECTURE
temp_mean_1h -- le niveau
▸ 64.3 degres C a 02:00, puis 65.2, puis 68.1, puis 71.2 degres C a 10:00 : une montee continue, heure apres heure.
▸ Vu seul, ce niveau ne dit pas si 68 degres C est normal ou anormal pour CETTE machine -- il faut le comparer a sa propre baseline (zscore_machine).
▸ C'est la mesure agregee sur l'heure (mean_1h) qui sert de brique de base a tout le reste : tendance, anomalie, rolling 6h/12h/24h.
Grain horaire — InduSense 4.0 | 7/12

## Slide 8
LECTURE
delta_1h / delta_3h / trend_6h -- la tendance
▸ A 04:00, le niveau (65.2 degres C) semble encore proche de la normale -- mais delta_1h (+0.57) et delta_3h (+1.24) montrent deja une acceleration.
▸ A 05:00, delta_1h bondit a +2.92 degres C en une heure : c'est la bascule -- le modele voit une acceleration franche, pas seulement un niveau eleve.
▸ trend_6h (+5.36 a +6.97 sur toute la fenetre) confirme que la machine ne fluctue pas, elle degradee de facon soutenue.
▸ Sans ces features de tendance, deux machines au meme niveau (68 degres C) mais l'une stable et l'autre en train de grimper seraient indiscernables.
Grain horaire — InduSense 4.0 | 8/12

## Slide 9
LECTURE
zscore_machine -- l'anomalie relative
▸ Le zscore_machine passe de 2.67 sigma (02:00) a 4.47 sigma (10:00) : l'ecart a la baseline PROPRE de MACH-03 se creuse.
▸ 2.67 sigma est deja notable ; 4.47 sigma est un ecart tres rare statistiquement -- le signal devient de plus en plus franc heure apres heure.
▸ C'est cette progression continue, visible uniquement au grain horaire, qui permet au modele d'anticiper la panne avant qu'elle ne survienne (label_failure_next_6h passe a True des 05:00, soit ~5h avant l'incident).
Grain horaire — InduSense 4.0 | 9/12

## Slide 10
APRES LA PANNE
La chute a 11:00 confirme le grain
71.2 -> 51.5 degres C en 1 heure (delta_1h = -19.7)
▸ Le redemarrage / la reparation post-incident se voit tout aussi nettement au grain horaire : chute brutale de temperature, zscore qui repasse sous 0.
▸ Un grain journalier aurait lisse cette chute dans la moyenne du jour -- on aurait perdu l'information du AVANT/PENDANT/APRES l'incident.
▸ Le grain horaire capture donc les deux sens de la dynamique : la degradation qui monte ET le retour a la normale qui suit.
Grain horaire — InduSense 4.0 | 10/12

## Slide 11
SYNTHESE
Ce que confirme ce cas reel
▸ L'heure est bien le plus petit grain qui reduit le bruit capteur (agregation mean/max/std intra-heure) tout en conservant la dynamique de degradation.
▸ Une seule metrique horaire (temp_mean_1h) ne suffit pas : c'est la combinaison niveau + tendance (delta/trend) + anomalie (zscore) qui raconte l'histoire de la degradation.
▸ Cette meme resolution horaire s'applique a TOUTES les features du Gold Dataset -- capteurs, incidents (§5), maintenance (§5bis) -- pour rester coherente de bout en bout.
Grain horaire — InduSense 4.0 | 11/12

## Slide 12
Merci -- questions ?
Gold Dataset InduSense 4.0 -- Grain horaire